## Slide 1: Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János
3. óra
2016. Szeptember 19.
v 3.0. 2016.09.05.

## Slide 2: Tartalom
Cadsoft - Eagle
Eagle – Control Panel
  Fontosabb beállítási lehetőségek
  Menük
Eagle – Schematic
  Parancsok/Ikonok

## Slide 3: Cadsoft - Eagle
Cadsoft honlapja: https://cadsoft.io/
Eagle 7.6 letöltése: https://cadsoft.io/

## Slide 4: Eagle Freeware
Maximális panelméret: 100 x 80 mm
Maximálisan 2 réteg PCB
Kapcsolási rajz egyetlen oldalnyi terjedelmű lehet

## Slide 5: Eagle – Control Panel

## Slide 6: Eagle – Control Panel
Alkatrészkönytárak
  Rendelkezésre álló alkatrészek
Tervezési szabályok
  Board tervezéséhez
Felhasználói programok
Scriptek
CAM-munkák
Projektek

## Slide 7: Control Panel – Menu Bar
Új projekt létrehozása
  Fájl → Új → Projekt

## Slide 8: Control Panel – Menu Bar
Könyvtár mappa/k beállítása
  Opciók → Mappák…

## Slide 9: Control Panel – Menu Bar
Felhasználói felület beállítása
  Opciók → Felhasználói felület…

## Slide 10: Control Panel – Alkatrészkönyvtárak használatba vétele
Alkatrészkönyvtárak használatba vétele
  Control Panel → Alkatrészkönyvtárak → Jobb egér klikk (Alkatrészkönyvtárakra) → Összes alkatrészkönyvtár használatba vétele

## Slide 11: Eagle – Schematic
Action
Toolbar
Command
Toolbar
Command
Parameters

## Slide 12: Schematic – Command Parameters
    Parancs függő paraméterek
    Grid
      Rács nagyságának és mértékegységének beállítása

## Slide 13: Schematic – Action Toolbar
    Fájl megnyitás
    Fájl mentése
    Nyomtatás
    CAM processor
      CAM fájlok készítése
    Board megnyitás/készítés
    Új/Betölt/Eltávolít Schematic

## Slide 14: Schematic – Action Toolbar
  Ablak
    Minden látszódjon (ALT+F2)
    Nagyítás (F3)
    Kicsinyítés (F4)
    Újra rajzol (F2)
    Kijelölésre nagyítás
    Visszavonás/Újra
      Szerkesztés → Módosítások listája

## Slide 15: Schematic – Command Toolbar
    Info
      Megmutatja a kijelölt objektum tulajdonságait
    Show
      Kiemeli a kijelölt objektumot
      Parancssor : Show R1 , Show @ R1
    Display
      Megjelenítési rétegek be/kikapcsolása
    Mark
      A következő egér kattintással egy új származtatási koordinátát (0 , 0) lehet lerakni

## Slide 16: Schematic – Command Toolbar
    Move
      Alkatrészek/Objektum mozgatása
      Jobb egér kattintásra objektum/ok fogatása
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot lenyomva, az egeret mozgatva kijelölni az objektumokat, egér gombot felengedni, jobb egér katt, menüből kiválasztani a Move: Csoport opciót
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot megnyomva, az egeret mozgatva, majd újra megnyomva a bal egér gombot, kijelölni az objektumokat (be kell zárni a polígont), jobb egér katt, menüből kiválasztani a Move: Csoport opciót

## Slide 17: Schematic – Command Toolbar
    Copy
      Alkatrészek/Objektum másolása
      Bal egér kattintás az objektumra
      Csoportos másolás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot lenyomva, az egeret mozgatva kijelölni az objektumokat, egér gombot felengedni, jobb egér katt, menüből kiválasztani a Copy: Csoport opciót
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot megnyomva, az egeret mozgatva, majd újra megnyomva a bal egér gombot, kijelölni az objektumokat (be kell zárni a polígont), jobb egér katt, menüből kiválasztani a Copy: Csoport opciót

## Slide 18: Schematic – Command Toolbar
    Mirror
      Objektum tükrözése
    Rotate
      Objektum elforgatása 90°-kal óramutató járásával ellentétes irányban
      Csoportos forgatás
    Group
      Csoportos mozgatás, másolás, forgatás, törlés
    Change
      Objektum tulajdonságainak (pl.: szélesség, méret)módosítása/ellenőrzése

## Slide 19: Schematic – Command Toolbar
    Paste
      Vágólapon lévő objektum/ok beillesztése
    Delete
      Objektum törlése
      Csoportos törlés (mint pl mozgatásnál)
      Alkatrészt/Objektumot Schematicon lehet törölni
    Add
      Alkatrészek hozzáadása a Schematichoz
      Keresési funcióval
    Pinswap
      Két vezeték megcserélése az objektumon, feltéve ha a két tű ugyanazon a csereszinten van definiálva

## Slide 20: Schematic – Command Toolbar
    Gateswap
      Két ekvivalens kapu megcserélése, feltéve ha a két kapu ugyanazon a csereszinten van definiálva
    Replace
      Objektum cserélése
    Name
      Komponensek, vezetékek, buszok elnevezése
    Value
      Komponensek értékeinek beállítása

## Slide 21: Schematic – Command Toolbar
    Smash
      Elszeparálja az alkatrésztől a nevét, értékét és utána szöveg attribútumként lehet kezelni ezeket
    Miter
      Lekerekíti a vezetékek összekapcsolását
    Split
      Törést lehet vezetékre tenni
    Invoke
      Eszközök szimbólumainak (kapuinak) megmutatása, több esetén lerakása a schematicra

## Slide 22: Schematic – Command Toolbar
    Wire
      Vonal rajzolása
    Text
      Szöveg elhelyezése a schematicon
    Circle
      Kör rajzolása
    Arc
      Körív rajzolása
    Rect
      Téglalap rajzolás

## Slide 23: Schematic – Command Toolbar
    Polygon
      Polygon rajzolása
    Bus
      Busz vonal létrehozása (vezetékek összefűzése)
    Net
      Vezetékek rajzolása
      Az azonos nevű vezetékek csatlakoznak
      Ezzel javasolt áramköri elemeket összehuzalozni
    Junction
      Vezetékek csatlakozása

## Slide 24: Schematic – Command Toolbar
    Label
      Vezetékek vagy buszok nevének címkéjét jeleníti meg
      Megváltoztatni a NAME paranccsal lehet
    Attribute
      Komponensek tulajdonságait lehet megadni
    Dimension
      Méretjelző vonalat lehet létrehozni
    ERC (Electrical Rule Check)
      Ellenőrzi a kapcsolást a tervezési szabályok szerint