## Slide 1: Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János
6. óra
2014. Március 19.
v 2.0 2013.07.17.

## Slide 2: Tartalom
Cadsoft - Eagle
Eagle – Control Panel
  Fontosabb beállítási lehetőségek
  Menük
Eagle – PCB
  Parancsok/Ikonok

## Slide 3: Cadsoft - Eagle
Cadsoft honlapja: http://www.cadsoftusa.com
Eagle 6.4.0 letöltése: http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/?language=en

## Slide 4: Eagle – Control Panel

## Slide 5: Eagle – Control Panel
Alkatrészkönytárak
  Rendelkezésre álló alkatrészek
Tervezési szabályok
  Board tervezéséhez
Felhasználói programok
Scriptek
CAM-munkák
Projektek

## Slide 6: Control Panel – Menu Bar
Kapcsolási rajz megnyitása
  Fájl → Megnyitás → Kapcsolási rajz

## Slide 7: Control Panel – Menu Bar
Könyvtár mappa/k beállítása
  Opciók → Mappák…

## Slide 8: Control Panel – Menu Bar
Felhasználói felület beállítása
  Opciók → Felhasználói felület…

## Slide 9: Control Panel – Alkatrészkönyvtárak használatba vétele
Alkatrészkönyvtárak használatba vétele
  Control Panel → Alkatrészkönyvtárak → Jobb egér klikk (Alkatrészkönyvtárakra) → Összes alkatrészkönyvtár használatba vétele

## Slide 10: Eagle – PCB
    Board megnyitás/készítés

## Slide 11: Eagle – PCB
Action Toolbar
Command
Toolbar
Command
Parameters

## Slide 12: PCB – Command Parameters
    Parancs függő paraméterek
    Grid
      Rács nagyságának és mértékegységének beállítása

## Slide 13: PCB – Action Toolbar
    Fájl megnyitás
    Fájl mentése
    Nyomtatás
    CAM processor
      CAM fájlok készítése
    Board megnyitás/készítés

## Slide 14: PCB – Action Toolbar
  Ablak
    Minden látszódjon (ALT+F2)
    Nagyítás (F3)
    Kicsinyítés (F4)
    Újra rajzol (F2)
    Kijelölésre nagyítás
    Visszavonás/Újra
      Szerkesztés → Módosítások listája

## Slide 15: PCB – Command Toolbar
    Info
      Megmutatja a kijelölt objektum tulajdonságait
    Show
      Kiemeli a kijelölt objektumot
      Parancssor : Show R1 , Show @ R1
    Display
      Megjelenítési rétegek be/kikapcsolása
    Mark
      A következő egér kattintással egy új származtatási koordinátát (0 , 0) lehet lerakni

## Slide 16: PCB – Command Toolbar
    Move
      Alkatrészek/Objektum mozgatása
      Jobb egér kattintásra objektum/ok fogatása
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot lenyomva, az egeret mozgatva kijelölni az objektumokat, egér gombot felengedni, jobb egér katt, menüből kiválasztani a Move: Csoport opciót
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot megnyomva, az egeret mozgatva, majd újra megnyomva a bal egér gombot, kijelölni az objektumokat (be kell zárni a polígont), jobb egér katt, menüből kiválasztani a Move: Csoport opciót

## Slide 17: PCB – Command Toolbar
    Copy
      Alkatrészek/Objektum másolása
      Bal egér kattintás az objektumra
      Csoportos másolás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot lenyomva, az egeret mozgatva kijelölni az objektumokat, egér gombot felengedni, jobb egér katt, menüből kiválasztani a Copy: Csoport opciót
      Csoportos mozgatás: bal egér katt , majd bal egér katt , kapcsolási rajzon bal egér gombot megnyomva, az egeret mozgatva, majd újra megnyomva a bal egér gombot, kijelölni az objektumokat (be kell zárni a polígont), jobb egér katt, menüből kiválasztani a Copy: Csoport opciót

## Slide 18: PCB – Command Toolbar
    Mirror
      Objektum tükrözése
    Rotate
      Objektum elforgatása 90°-kal óramutató járásával ellentétes irányban
      Csoportos forgatás
    Group
      Csoportos mozgatás, másolás, forgatás, törlés
    Change
      Objektum tulajdonságainak (pl.: szélesség, méret)módosítása/ellenőrzése

## Slide 19: PCB – Command Toolbar
    Paste
      Vágólapon lévő objektum/ok beillesztése
    Delete
      Objektum törlése
      Csoportos törlés (mint pl mozgatásnál)
      Alkatrészt/Objektumot Schematicon lehet törölni
    Add
      Alkatrészek hozzáadása a Schematichoz
      Keresési funcióval
    Pinswap
      Két vezeték megcserélése az objektumon, feltéve ha a két tű ugyanazon a csereszinten van definiálva

## Slide 20: PCB – Command Toolbar
    Lock
      Zárolni lehet a komponens helyzetét és irányát
    Replace
      Objektum cserélése
    Name
      Komponensek, vezetékek, buszok elnevezése
    Value
      Komponensek értékeinek beállítása

## Slide 21: PCB – Command Toolbar
    Smash
      Elszeparálja az alkatrésztől a nevét, értékét és utána szöveg attribútumként lehet kezelni ezeket
    Miter
      Lekerekíti a vezetékek összekapcsolását
    Split
      Törést lehet vezetékre tenni
    Optimize

## Slide 22: PCB – Command Toolbar
    Meander
      Vezeték hossza
    Route
      Vezetékezés manuálisan (légvezetékből vezeték készítés)
    Ripup
      Vezeték felszedése (vezetéket légvezetékké konvertálja)

## Slide 23: PCB – Command Toolbar
    Wire
      Vonal rajzolása
    Text
      Szöveg elhelyezése a boardon (réteg beállítás!)
    Circle
      Kör rajzolása
    Arc
      Körív rajzolása
    Rect
      Téglalap rajzolás

## Slide 24: PCB – Command Toolbar
    Polygon
      Polygon rajzolása
    Via
      Furat (galvanizált)
    Signal
    Hole
      Szerelési furat (nem galvanizált)

## Slide 25: PCB – Command Toolbar
    Attribute
      Komponensek tulajdonságait lehet megadni
    Dimension
      Méretjelző vonalat lehet létrehozni
    Ratsnest
      Kiszámítja a legrövidebb légvezetékeket
      Kitölti a polygonokat

## Slide 26: PCB – Command Toolbar
    Auto
      Automata vezetékelés
    ERC
      Ellenőrzi a kapcsolást és a boardot
    DRC (Design Rule Check)
      Tervezési szabályok beállítása és
      Azok ellenőrzése
    Errors
      Megjeleníti a DRC által talált hibákat