## Slide 1: Elektronikai Áramkörök Tervezése és Megvalósítása
Mellár János
1. házi
2017. Szeptember 16.
v 1.0 2016.09.05.

## Slide 2: Feladat – Előerősítő
1 bemenet
± 125 mV bemenő érzékenység
Frekvenciatartomány: 100 Hz – 10 kHz
10x erősítés
1 kimenet
Beadás: Coospace
Határidő: 2017.10.02 23:55

## Slide 3: Blokkvázlat

## Slide 4: Bemenet
BNC csatlakozó
± 125 mV bemenő érzékenység
1 MΩ bemenő impedancia

## Slide 5: Felüláteresztő szűrő
RC szűrő
Töréspont: 100 Hz

## Slide 6: Erősítő (LMC6482)
Összeadó erősítő kapcsolás
Ellenállások: 1 kΩ és 100 kΩ között
10x erősítés
Tápfeszültség ±5V
A 2,5V referencia feszültség segítségével a jel eltolása 0V..2,5V közé

## Slide 7: Aluláteresztő szűrő
RC szűrő
Ellenállás: 10 kΩ
Töréspont: 10 kHz