## Slide 1: Ellenállások
Huzalellenállások
R – ellenállás ( )
- fajlagos ellenállás ( m )
l – a vezető hossza ( m )
A – a vezető keresztmetszete ( )
tekercs miatt L induktivitás - bifiláris

## Slide 2: Ellenállások
Rétegellenállások
Legelterjedtebb (fémoxid, szén, félvezető)
Szigetelő testre vékony réteg,
Nagy szórás miatt köszörülés

## Slide 3: Ellenállások
Integrált áramköri ellenállások
Félvezető eszközöknél
Változó fajlagos ellenállás
Változó keresztmetszet

## Slide 4: Ellenállások – szabványos értéktáblázatok
IEC szabvány
Névleges ellenállás
tűrésosztály
Minőségi osztály
teljesítmény
Értéktűrés = eltérés/névleges érték
sorozat | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192
+/- % | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1 | 0,5
Felhasz-nálási területek | M | K | J | G | F | D
 | Közszükségleti |  |  |  |  | 
 |  |  | Híradás- és irányítástechnika |  |  | 
 |  |  |  | Professzionális, katonai |  | 

## Slide 5: Ellenállások
Névleges ellenállásáértékek megválasztása = a tűrésmezők érintsék egymást
1,0 |  | 1,5 |  | 2,2 |  | 3,3 |  | 4,7 |  | 6,8 |  | E6 (+/- 20 %)
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | E12 (+/- 10 %)
E6 és E12 jelű IEC szabvány szerinti ellenállás-sorozatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
n Névleges ellenállások dekadikus szorzói: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
n | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Slide 6: Ellenállások
Színkód
  Az E6, E12 és E24 == négy-gyűrűs
  Az E48, E96 és E192 == öt-gyűrűs kód
Színjelö-lés | 1. gyűrű | 2. gyűrű | 3. gyűrű | 4. Gyűrű +/- %
Színtelen Ezüst Arany fekete | - - - 0 | - - - 0 | - 0,01 0,1 1 | 20 10 5
Barna Vörös narancs | 1 2 3 | 1 2 3 | 10 100 1000 | 1 2
Sárga Zöld kék | 4 5 6 | 4 5 6 | 10000 100000 1000000 | 0,5
Ibolya, Szürke fehér | 7 8 9 | 7 8 9 | 10000000 100000000 1000000000 | 

## Slide 7: Ellenállások
Teljesítményviszonyok,
Hőfokfüggés
Ellenállások névleges terhelhetőségi osztályai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[W] | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20

## Slide 8: Ellenállások
Nagyfrekvenciás viselkedés
Helyettesítő modell

## Slide 9: Ellenállások
Lineáris, nem-lineáris jelleggörbe
Tervezett
Nem-tervezett, hőfok-, vagy frekvenciafüggés
Differenciális ellenállás

## Slide 10: Ellenállások
Állandó és változtatható ellenállások

## Slide 11: Ellenállások
Külső hatás következtében változó ellenállások
Fény,
Hőmérséklet,
Feszültség,
Nyomás stb.

## Slide 12: Ellenállások
Fotoellenállások
Kedvező tulajdonság a sötét és világos ellenállás viszony (1000000)
Késleltetés, várni kell
Nagy terhelhetőség
Kadmiumszulfid, ólomszulfid stb.

## Slide 13: Ellenállások
Melegedéskor növekvő termo-ellenállás
PTC (Positive Temperature Coefficient)
Alacsony áram, ne befolyásolja a hőfoktényezőt
Titanát-kerámia

## Slide 14: Ellenállások
Melegedéskor csökkenő termo-ellenállás
NTC (Negative Temperature Coefficient)
Hőfoktényező –0,02 – 0,07 / C fok
Vasnikkel, kobalt-oxidok titán vegyületek

## Slide 15: Ellenállások
Feszültségfüggő ellenállás
VDR (Voltage Dependent Resistor)
Ellenállás- és feszültségváltozás ellentétes
Maximális P és t adott
Szilicium-karbid