## Slide 1: Kondenzátorok

## Slide 2: Dielektromos állandó, átütési feszültség
 - dielektomos állandó
A – a fegyverzet felülete
l – a fegyverzetek távolsága
 = o x r
o – a vákuum dielektomos állandója, 8,855 10(-12) As/Vm
r – anyagra jellemző relatív dielektromos állandó

## Slide 3: Dielektromos állandó, átütési feszültség
Kritikus térerősség (villamos szilárdság), amely értéknél a szigetelő még képes szigetelni (kiloVolt/centiméter)
Átütési feszültség, V-ban

## Slide 4: Valóságos kondenzátorok, helyettesítő kapcsolások
Dielektrikum nem ideális,  fajlagos ellenállás  önkisülési időállandó
Alacsonyfrekvenciás és nagyfrekvenciás helyettesítő kép
Kivezetéseknek ohmos ellenállása van

## Slide 5: Jósági- és veszteségi tényező
Q – jósági tényező
D = 1 / Q, veszteségi tényező
Párhuzamos D = 1 / ( Rp Cp)
Soros D =  Rs Cs

## Slide 6: Kondenzátorok hőmérsékletviszonyai
Dielektomos állandó hőmérsékletfüggése
 ( ) = o ( 1 +  C   )
 C - anyagállandó
Relatív változás ( 1 oC- ra adott):
( C/Cn)/   (%/ oC)
Katalógusok megadják még a hőmérséklet-tartományt, ahol használható a kondenzátor

## Slide 7: Kondenzátorok jellegzetes típusai
Fajlagos kapacitás, minél kisebb térfogat
Cf = Cn / V [F / m3]

## Slide 8: Fóliakondenzátor
Fóliakondenzátor: 2 fémfólia között szigetelő, ez feltekercselve és valamilyen műanyag- vagy fémházban helyezkdik el, hengeres alakú
MP (metal-paper): fém-papír, olajos papírra gőzöléssel viszik fel a fémréteget.
MK: fém-műanyag (polikarbonát, polisztirol, polietilén), műanyag dielektrikum vékonyabb, mint a papír, hengeres és ‘szendvics’ elrendezés, lapos.
Önregenerálás, átütés után az áram elgőzölögteti a fémet, újból használható.
Induktivitás probléma, kiküszöbölhető.

## Slide 9: Elektrolit kondenzátorok
Egyik fegyverzet elektrolit, ami jól kitölti a hézagokat, kis fegyverzettávolság, nagy kapacitás.
Hagyományos: oxid réteggel bevont alumínium, az oxid réteg a szigetelő, érdesítik, amivel a felület nő.
Tantálfólia (F): tantál-pentoxid, nagy r , hosszú élettartam,
Tantál fémszivacs (S): nagy anód felület, tantál-pentoxid
Tantál fémszivacs szilárd elektrolittal (S): mangánoxid
az elektrolit

## Slide 10: Kondenzátorok feszültségviszonyai
Egyen- és váltóáramú kondenzátorok.
Váltóáramú kondenzátoroknál dielektrikumban veszteség, jobb anyag kell.
Egyenáramú kondenzátoroknál lehet rosszabb anyag, de váltóáram szuperponálódhat a maximális értékekig.
Elektrolit kondenzátorok: polaritásra vigyázni
Gyártanak két szembekapcsolt elktrolitkondenzátort egy tokban, nem érzékeny a polaritásra, de fele kapacitás.

## Slide 11: Szabványos értéktáblázatok
IEC szabvány
Névleges kapacitás
Tűrésosztály
Névleges feszültség
Polaritás
 C / Cn [ % ]

## Slide 12: Változtatható kapacitású kondenzátorok
Legegyszerűbb a fegyverzet felületét változtatni