## Slide 1: FÉLVEZETŐK
TISZTA (SZERKEZETI) FÉLVEZETŐK
A LEGISMERTEBB FÉLVEZETŐK:
szilícium (Si),
germánium (Ge),
gallium-arzenid (GaAs),
Gallium-foszfid (GaP).

## Slide 2: TISZTA FÉLVEZETŐ
SZILICIUM
KRISTÁLY
Si atom körül
4 vegyérték
elektron
Kovalens kötés
(kettős vonalak)
Nem tudnak leválni, nem tudják átugrani a tiltott energiaszintet, nem vezetnek

## Slide 3: TISZTA FÉLVEZETŐ
SZILICIUM
KRISTÁLY
Hő hatására az elektron kilép
Erre a helyre egy szabad elektron ugrik be
Egyensúly

## Slide 4: TISZTA FÉLVEZETŐ
SZILICIUM
KRISTÁLY
Termikus gerjesztés hatására az elektronok (n) és lyukak (p) egyszerre, párosával keletkeznek, tehát .
Nagy a valószínűsége, hogy az elektronok és lyukak semlegesítik egymást= rekombináció
Az elektron és lyuksűrűség szorzata:
T – a kristály hőmérséklete (K)
Wti – a tiltott energiasáv szélessége
K – Boltzmann állandó ( )

## Slide 5: SZENNYEZETT FÉLVEZETŐK
SZILICIUM
KRISTÁLY
Si atom körül
4 vegyérték
elektron
P atom körül
5 vegyérték
elektron
Szabad elektron,
Szabad lyuk
n típusú, több elektron

## Slide 6: SZENNYEZETT FÉLVEZETŐK
SZILICIUM
KRISTÁLY
Szennyező anyag:
Foszfor (P),
Arzén (As),
Antimon (Sb)
Erős szennyezés:
Si atom
Gyenge szennyezés:
Si atom

## Slide 7: SZENNYEZETT FÉLVEZETŐK
SZILICIUM
KRISTÁLY
Si atom körül
4 vegyérték
elektron
B atom körül
3 vegyérték
elektron
Elektron hiány,
szabad lyuk
p típusú, több lyuk

## Slide 8: ÁRAMOK A FÉLVEZETŐBEN
DRIFT (SODRÓDÁSI) ÁRAM VILLAMOS TÉR HATÁSÁRA JÖN LÉTRE
MOZGÉKONYSÁG,
A TÖLTÉSHORDOZÓK SEBESSÉGE
egységnyi térerősség hatására fellépő elektron sebesség

## Slide 9: ÁRAMOK A FÉLVEZETŐBEN
DIFFÚZIÓS ÁRAM, TÖLTÉSHORDOZÓ KONCENTRÁCIÓ KÜLÖNBSÉG HATÁSÁRA JÖN LÉTRE
Diffúziós áramsűrűség:

## Slide 10: A PN ÁTMENET
EGYETLEN KRISTÁLY KÉTFÉLE SZENNYEZÉSE
(azonos mértékű)

## Slide 11: A PN ÁTMENET
EGYETLEN KRISTÁLY KÉTFÉLE SZENNYEZÉSE
(különböző mértékű)

## Slide 12: A PN ÁTMENET
EGYETLEN KRISTÁLY KÉTFÉLE SZENNYEZÉSE
(külső elektromos tér)

## Slide 13: A PN ÁTMENET
EGYETLEN KRISTÁLY KÉTFÉLE SZENNYEZÉSE
(külső elektromos tér)

## Slide 14: Félvezető diódák
Diódakarkterisztikák, tulajdonságok

## Slide 15: Félvezető diódák
Diódakarkterisztikák, tulajdonságok

## Slide 16: Félvezető diódák
Alapanyaguk:
Ge (germánium),
Si (szilicium)
Termikus feszültség
k=1,38 10(-23) (J/K)
q = 1,6 10(-19) (oC)
T = abszolút hőmérs.
Egyszerűsítve =
~2 mV/oC

## Slide 17: Félvezető diódák
Diódák összehasonlítása
Típus | Uf(V) | Is | Υmax (oC) | Rny (Ώ/mm2) | RZ (M Ώ)
Ge | 0.2~0.4 | 100 nA | 90 | 6~10 | 0,1~10
Si | 0.5~0.8 | 10 pA | 200 | 1~50 | 1~3000

## Slide 18: Félvezető diódák
Alkalmazás, egyenirányítás

## Slide 19: Félvezető diódák
Nagyfrekvenciás tulajdonságok

## Slide 20: Félvezető diódák
Alkalmazás, kapcsolóüzem

## Slide 21: Félvezető diódák
Teljesítménydiódák
Zárófeszültség: 100~3000 V
Áram: 10~1000 A
Szilícium, nagy meredekség

## Slide 22: Félvezető diódák

## Slide 23: Félvezető diódák
Különleges diódák
tűsdiódák, kis kapacitás, aranytű, kis ellenállás így jó nagyfrekvenciás viselkedés,
Schottky diódák, fém-félvezető kialakítás, kis töltéstárolás, nagy működési sebesség (100 ps), alacsonyabb nyitófeszültség (Uf=0.3 V), kapcsolóüzem

## Slide 24: Félvezető diódák
Alkalmazás, kapcsolóáramkör

## Slide 25: Félvezető diódák
ZENER DIÓDA - feszültségstabilizálás

## Slide 26: Félvezető diódák
Alkalmazás, stabilizálás Zener-diódával

## Slide 27: Félvezető diódák
Fotodiódák, napelemek
Fény hatására változik a visszáram
Fénymérés és energiaátalakítás
Nagy határfrekvencia (GHz)

## Slide 28: Félvezető diódák

## Slide 29: Félvezető diódák
LED, fénykibocsájtó diódák
Fényt bocsájt ki,átlátszó tokozás
Ga-As, Ga-As-Ph, Ga-N
Piros, sárga, zöld, kék

## Slide 30: Félvezető diódák

## Slide 31: Félvezető diódák

## Slide 32: Félvezető diódák
Kapacitásdiódák
p-n átmenet feszültségváltozása kapacitásváltozást okoz, nagyobb zárófesz., töltések eltávolodnak, kisebb kapacitás, 5-300 pF,
Alkalmazás nagyfr. rezgőköröknél

## Slide 33: Félvezető diódák

## Slide 34: Félvezető diódák
Mágnesdiódák
Germániumon p és n zóna,
r kis vezetőképességű szakaszban az elektronok és lyukak semlegesítik egymást, mágneses mezőben ennek mértéke vátozik