## Slide 1: Bipoláris tranzisztorok Tranzisztorkarakterisztikák
ELEKTROMOS JELEK ERŐSÍTÉSE
TRANSFER RESISTOR RÖVIDÍTÉS
1949 – BELL LABORATÓRIUM
BIPOLÁRIS = LYUKAK ÉS ELEKTRONOK

## Slide 2: Bipoláris tranzisztorok Tranzisztorkarakterisztikák
Szilicium,
germánium és más
Emitter – kibocsátó
Bázis - alap
Kollektor - gyűjtés

## Slide 3: Bipoláris tranzisztorok Bemeneti jelleggörbék

## Slide 4: Bipoláris tranzisztorok kimeneti jelleggörbék
IC=fK(UCE,IB)

## Slide 5: NPN tranzisztor, szakadt
+12V
IB = 0
UBE = 0V
IC = 0
© 2004 Bruno Wamister
+3V
nincs IB így nincs IC sem

## Slide 6: NPN tranzisztor, vezetni kezd
+12V
IB = 0.1mA
UBE = 0.6V
IC = 10mA
© 2004 Bruno Wamister
+3V
IB még kicsi ahhoz, hogy a tranzisztor teljesen kinyisson

## Slide 7: NPN tranzisztor, vezet
+3V
+12V
IB = 1mA
UBE = 0.65V
IC = 100mA
© 2004 Bruno Wamister
IB elég nagy ahhoz, hogy az izzó világítson

## Slide 8
Bipoláris tranzisztorok Áram jelleggörbe

## Slide 9: Bipoláris tranzisztorok Meredekség = ICE változása UBE függvényében ezt deriválva
Diff. Bemeneti és kimeneti ellenállás
UT Early-feszültség, npn 80~200 V, pnp 40~150 V

## Slide 10: Tranzisztorok felépítése

## Slide 11: Tranzisztorok felépítése

## Slide 12: Tranzisztorok felépítése
www.onr.navy.mil

## Slide 13: Tranzisztorok felépítése

## Slide 14: Tranzisztorok jelölése 1. Betű A – germánium B – szilícium C – különleges 2. Betű C – hangfrekvencás F – nagyfrekvenciás S – kapcsolóüzemű D – teljesítmény (hangfr.) L – teljesítmény (nagyfr.) U – teljesítmény (kapcsoló) szám - típus

## Slide 15: Tranzisztorok teljesítménye Pd=UCEIC+UBEIB~UCEIC Pdmax 25 oC-ra adott