## Slide 1: ERŐSÍTŐK
Aktív négypólusok
Erősítés: kimeneti jellemző/bemeneti jellemző
Segédenergia kell, mivel A>1, ez a PTÁP
Lehet AU, AI és AP
Ideális erősítő: Rbe=, Rki=0, A frekvenciától független
Kis jel, használhatatlan, erősíteni kell
Úgy hogy a kimenet jelalakja megegyezzen a bemenet jelalakjával
ERŐSÍTÉS = VEZÉRELT TELJESÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁS

## Slide 2: ERŐSÍTŐK

## Slide 3: ERŐSÍTŐK
VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉGŰ ERŐSÍTŐ
EGYENFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÍTŐ

## Slide 4: ERŐSÍTŐK
VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSÉGŰ ERŐSÍTŐ
Szélessávú erősítő
Hangolt (szelektív) erősítő

## Slide 5: ERŐSÍTŐK
EGYENFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÍTŐ
Alsó határfrekvencia 0 Hz, csak a bemenet lassú változásaira kell válaszolnia.

## Slide 6: ERŐSÍTŐK
TORZÍTÁSI TÉNYEZŐ
A kimenő és bemenő jel között ne legyen eltérés, ha van torzítás lép fel
k torzítási tényező
Jó erősítőnél ez 1 %

## Slide 7: ERŐSÍTŐK
JELLEMZŐK
Feszültségerősítés
Áramerősítés
Teljesítményerősítés

## Slide 8: ERŐSÍTŐK

## Slide 9: ERŐSÍTŐK
üzemi frekvenciatartomány torzítások
erősítés zajtényező
bemeneti ellenállás határértékadatok
kimeneti ellenállás

## Slide 10: ERŐSÍTŐK
Feszültségerősítés:
Au | 1/2 |  | 1 |  | 2 | 10 | 100 | 1000
AdB | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 20 | 40 | 60

## Slide 11: ERŐSÍTŐK
Visszacsatolás: az erősítő tulajdonságai változnak
Visszacsatolt erősítés: hurokerősítés:

## Slide 12: ERŐSÍTŐK
Visszacsatolás: az erősítő tulajdonságai változnak
A gyakorlatba a negatív visszacsatolás a gyakoribb.
Pozitív visszacsatolásnál begerjed a rendszer, végtelen nagy lesz az erősítés, így lehet rezgőköröket készíteni.

## Slide 13: ERŐSÍTŐK
Torzítás vizsgálata visszacsatolásnál
Bemeneten ω frekvenciájú jel, kimeneten ω, 2ω, 3 ω stb. jel.
Minden felharmonikus torzítási tényezője kn=Un/U1
A erősítés esetén U1be=U1/A, Unbe=0 (a bemeneten nincs felharmonikus jel.)
Kimeneten nω komponense Un=knU1
Amiből a visszacsatolt rendszer torzítási tényezője knv=kn/(1+βA)

## Slide 14: ERŐSÍTŐK
MILLER effektus
Eredeti Rbe= , új Zbe=Ube/IZ , Kirchoff-féle hurokegyenlet felhasználásával IZ=(Ube-Uki)/Z, így
Zbe=Z/(1-A), tehát a bemenet és kimenet közötti Z impedancia áttranszformálható az erősítő bemenetére

## Slide 15: ERŐSÍTŐK
Hogyan használható fel a MILLER effektus?
rbe Ra és Rb osztó nélkül
rbe= β RE = 200 10 kΩ = 2 MΩ
Ra, Rb osztóval
Au = 0.9956 Z=R/(1-A)=11.3 MΩ
Rbe = REeff β= 8.3 kΩ 200 =
1.6 MΩ, rbe”=rbem x Z =1.45 MΩ

## Slide 16: ERŐSÍTŐK
Többfokozatú erősítők
Az egyes fokozatok láncba kapcsolódnak, eredő

## Slide 17: ERŐSÍTŐK
Teljesítményerősítők
- példa
Kis kimeneti ellenállás,
Kis torzítás,
Kis veszteség,
Meghajtó: földelt emitter,
Végfok: komplementer,
Könyökpont diódákkal
Ta, Tj emitterkövető.