## Slide 1
AZ ILP (Instruction Level Parallel) – UTASÍTÁSSZINTEN PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSŰ PROCESSZOROK
AZ UTASÍTÁSOK GYORSÍTÁSA PÁRHUZAMOSÍTÁSSAL, A PIPELINING
utasítás lehívás (fetch: F),
utasítás dekódolás (decode: D) és
utasítás végrehajtás (execute: E)
E4
D4
F4
4.
E3
D3
F3
3.
E2
D2
F2
2.
E1
D1
F1
1.
i+3
i+2
i+1
i
i-1
i-2

## Slide 2
AZ ILP (Instruction Level Parallel) – UTASÍTÁSSZINTEN PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSŰ PROCESSZOROK
A legsúlyosabb problémák a következők:
 eltérő időtartamú elemi lépések,
 a vezérlésátadó utasítások (feltételes és feltétel nélküli ugrások),
 a megszakítások kérése,
 egymás után következő utasítások, ahol a következő utasítás az előző utasítás eredményére hivatkozik, amely még nem jöhetett létre,
 hardver ütközések.

## Slide 3
AZ ILP (Instruction Level Parallel) – UTASÍTÁSSZINTEN PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSŰ PROCESSZOROK
Néhány megoldás szoftver eszközzel (fordítóprogram):
üres utasítások beiktatása, vagyis NOP-ok alkalmazása,
utasítások átrendezése, amennyiben lehetséges.
Néhány megoldás hardver eszközzel:
scoreboarding, ahol minden használt regiszter egy listába kerül, azért, hogy ha egy adott utasítás hivatkozik rá, akkor azt a rendszer várakoztassa,
data forwarding esetén a hardver adatátadást biztosít a második utasítás számára, amennyiben azok számára ugyanaz az adat szükséges (ez csak akkor valósul meg, ha az első utasítás befejeződött).

## Slide 4
AZ ILP (Instruction Level Parallel) – UTASÍTÁSSZINTEN PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSŰ PROCESSZOROK
Más architektúra alkalmazása:
a harvard architektúránál az adat- és programmemóra szétválasztása külön adat- és programsint követel, így itt nincs sinütközés, ez a megoldás használatos a Pentium processzoroknál is, L1 cashe esetében (a cashe memórák tárgyalása a memóriáknál található)
Egy program utasításainak általában 10-15 %-át a vezérlésátadó utasítások teszik ki.
megállítja a pipeline töltését addig, amig bizonytalan, hogy a programnak új címre kell ugrania, vagy nem
előre feltételezett módon kezeli a problémát, vagyis feltételezi, hogy nem lesz ugrás,.