## Slide 1: Programozás II.
6. gyakorlat

## Slide 2: Öröklődés
Láthatóság használatával csak szigorítani lehet az öröklődést:
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>
 | public | protected | private
public | public | protected | private
protected | protected | protected | private
private | private | private | private

## Slide 3: Virtuális függvények
Tegyük fel, hogy egy ősosztálybeli pointerrel mutatunk egy gyerek osztálybeli objektumra.
Tegyük fel, hogy a gyerek osztályban felüldefiniáltunk egy függvényt. Ha az ős pointeren keresztül meghívjuk ezt a függvényt, akkor nem a felüldefiniált fog meghívódni, hanem az ősosztályban létrehozott függvény.
Példa:
Base* base = new Child;
base->function(); //az ős metódusa fog meghívódni
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 4: Virtuális függvények
Az ilyen problémák kiküszöbölésére találták ki a virtuális függvényeket.
Minden olyan objektum, aminek van legalább egy virtuális függvénye, rendelkezik egy virtuális ugró táblával, melyben a virtuális függvények ugrási címe szerepel.
Ha ősreferencián keresztül hivatkozunk egy metódusra, ami virtuális, akkor a gyerek objektum ugrótáblájából keresi ki a program a meghívandó függvény címét.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 5: Virtuális függvények
Virtuális függvény szintaxisa:
  virtual visszatérési_típus fgvNév(paraméterek);
Csak az ősosztályban kell kiírni a virtual szócskát.
Pure virtual függvény: Egy virtuális függvényt nem implementálunk az adott osztályban
Szintaxisa:
  virtual visszatérési_típus metódusNév() = 0;
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 6: Absztrakt osztályok
Ha egy osztály rendelkezik legalább egy pure virtual függvénnyel, akkor azt absztrakt osztálynak nevezzük.
Absztrakt osztályból nem lehet objektumot létrehozni, csak pointer, vagy referencia lehet.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 7: KONSTANSOK
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 8: Konstansok
Fajtái:
  Egyszerű konstans
  Konstans pointerek
  Konstans függvényparaméterek
  Konstans visszaadott érték
  Konstans függvények
  Konstans osztály adattag
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 9: Egyszerű konstans
A C nyelvben nem volt lehetőség valódi konstans létrehozására,
  csak definiálhattunk egy konstans értékhez egy nevet:
  #define TRUE 1
  #define KISKUTYA 489
  Hátránya: típustalan az érték
C++: const kulcsszó
  pl.: const int a = 5;
  Deklarációnál értéket kell neki adni!
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 10: Konstans pointerek 1
3 fajtája létezik:
Ha a const kulcsszót a típus elé tesszük, akkor a mutatott érték lesz konstans
char t[ 3 ] = { 'a', 'b', 'c' };
const char* p1 = t;
// *p1 = 'a'; FORDÍTÁSI HIBA
p1++; // Itt a mutatott érték nem változik, mert még mindig a t-re mutat a p1.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 11: Konstans pointerek 2
Ha a const kulcsszót a változó neve elé írjuk, akkor a változó lesz konstans:
  char* const p2 = t;
  *p2 = 'd';
  // p2++; FORDÍTÁSI HIBA
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 12: Konstans pointerek 3
Az előző kettő kombinációjából:
const char* const p3 = t;
// *p = 'd'; FORDÍTÁSI HIBA
// p++; FORDÍTÁSI HIBA
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 13: Konstans függvényparaméterek
Egy függvény paramétere is lehet konstans, de ebben az esetben a függvényen belül nem változtathatjuk meg értéküket (fordítási hiba)
Példa:
  void fuggveny( const int a ) {
  a++;// FORDITASI HIBA
  }
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 14: Konstans visszaadott érték
Megtehetjük, hogy olyan értéket adunk vissza függvény visszatéréskor, ami konstans (így nem lehet azt megváltoztatni.)
Általában akkor használjuk, ha valamilyen osztály adattagot adunk vissza pointer vagy referencia formában.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 15: Konstans visszaadott érték
Példa:
class Simple {
private:
double* array;
public:
//…
const double* getArray() {
return array;
}
};
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 16: Konstans függvények
Olyan függvények, amelyek nem változtatják meg az objektum állapotát
A paramétereket lezáró zárójel mögé kell írni a const kulcsszót
  tipikusan getter metódusok
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 17: Konstans függvények
Példa:
class Simple {
private:
double* array;
public:
//…
const double* getArray() const {
return array;
}
};
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 18: Konstans osztály adattag
Osztály definíción belül tilos a változóknak értéket adni (kivéve static const int/char).
  C++11 újdonság
Ezért a konstans osztály adattagokat a konstruktorban kell inicializálni „függvényes” módszerrel:
  class Simple {
  public:
  const int m_ia;
  const double m_db;
  Simple() : m_ia( 10 ), m_db( 5.5 ) { }
  };
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 19: Memóriaterületek
C++-ban elérhető memóriaterületek:
  Heap: dinamikusan foglalt objektumok, addig léteznek, míg nem töröljük őket.
  Stack: verem. Adott blokkon belül létezik, a blokk végeztével automatikusan felszabadul.
  Static: a program indulásakor már inicializálódik, a program teljes futása során létezik. Pontosan egy példány található a static adattagokból a memóriában. (globális változók, objektumok)
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 20: Statikus változók
Hamarabb jönnek létre mint bármi más
  main indulása előtt létrejönnek a memóriában
  main befejeztével törlődnek
Nem kell az osztályt példányosítani a használatukhoz.
Egyetlen példány létezik a memóriában. (static)
Hivatkozni rájuk:
Osztálynév::statikus_változó_neve
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 21: Statikus függvények
Statikus függvény csak statikus adattagot használhat és statikus függvényt hívhat.
Statikus függvényen belül nincs this (miért?)
Ha a statikus függvény definíciója és implementációja külön van, akkor az implementációs résznél nem kell újra kiírni a static kulcsszót.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 22: Dinamikus 2D tömbök
Dinamikus 2D-s tömbökre dupla pointerrel hivatkozunk.
double** matrix;
new-val foglalunk N méretű X típusú pointer tömböt.
Ezután minden pointerrel rámutatunk M méretű X típusú tömbre.
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 23: Dinamikus 2D tömbök
Példa:
double** matrix = new double*[ N ];
for ( int i = 0; i < N; i++ )
matrix[ i ] = new double[ M ];
Hivatkozás: matrix[ i ][ j ] = 0.1;
Felszabadítás:
for(int i = 0; i < N; i++)
delete[] matrix[ i ];
delete[] matrix;
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>

## Slide 24: Feladat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Antal Gábor
<number>
Egy darab, dinamikusan foglalt 2D tömböt használva (létrehozva, majd feltöltve) készítsd el ezt a táblát:
dinamikus 2d tömb, egészek tárolására
10*9-es mátrix
Értékek:
3. sor (indexe 2),
6. oszlop (indexe 5) értéke = 1 +2 + 5 + 2*5